ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РФ

16 июня 2003 г.

N 19

(Д)

В соответствии  со   статьей   3   Федерального   закона   "Устав

железнодорожного    транспорта    Российской    Федерации"   (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) приказываю:

1. Утвердить   прилагаемые   Правила   перевозок  железнодорожным

транспортом грузов в открытом подвижном составе.

2. Признать утратившим силу Приказ МПС России от 29 марта 1999 г.

N 15Ц "Об  утверждении  Правил  перевозок  грузов  на  железнодорожном

транспорте  в  открытом  подвижном составе" (зарегистрирован в Минюсте

России 12 ноября 1999 г. N 1977).

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 30 июля 2003 г.

Министр

Г.М.ФАДЕЕВ

16 июня 2003 г.

N 19

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ

19 июня 2003 г.

N 4740

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом МПС России

от 16.06.2003 N 19

ПРАВИЛА

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ

В ОТКРЫТОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

Настоящие правила  разработаны  в  соответствии  со   статьей   3

Федерального   закона   от   10   января  2003  года  N  18-ФЗ  "Устав

железнодорожного   транспорта    Российской    Федерации"    (Собрание

законодательства Российской Федерации,  2003,  N 2,  ст. 170) (далее -

Устав) и  регулируют  условия  перевозок  железнодорожным  транспортом

грузов в открытом подвижном составе.

1. К перевозке железнодорожным транспортом в  открытом  подвижном

составе (полувагон,  платформа) допускаются грузы,  перечень которых в

соответствии со статьей 23 Устава утверждает МПС России.

Наименования грузов,    указанных    в   перечне,   соответствуют

Алфавитному перечню грузов Единой тарифно-статистической  номенклатуры

грузов (АЕТСНГ).

2. К  перевозке  в  открытом   подвижном   составе   допускаются:

тарно-штучные  грузы,  которые  по  своим  размерам  и  массе не могут

перевозиться в других видах вагонов, в контейнерах; грузы, перевозимые

навалом и насыпью, не требующие защиты от атмосферных осадков.

3. В открытом подвижном составе не допускается перевозка  грузов,

которые  по  своим  свойствам,  свойствам тары,  упаковки под влиянием

атмосферных осадков  и  внешних  воздействий  могут  быть  повреждены,

уничтожены,  вызвать  повреждение вагонов,  нарушение работы рельсовых

цепей либо стать источником аварийных ситуаций.

4. Род    и   вид   открытого   подвижного   состава   выбирается

грузоотправителем в зависимости от свойств груза, вида применяемых для

его погрузки, выгрузки сооружений, устройств, механизмов.

При осуществлении    погрузочно-разгрузочных     работ     должны

выполняться  требования  ГОСТ  22235-76,  нормативных  правовых актов,

содержащих требования по обеспечению сохранности вагонов.

5. Размещение  и  крепление  грузов  в открытом подвижном составе

производится в соответствии  с  техническими  условиями  размещения  и

крепления грузов в вагонах и контейнерах, утверждаемыми МПС России.

6. Для упаковки груза, перевозимого в открытом подвижном составе,

в   зависимости   от   его  свойств,  применяется  транспортная  тара,

отвечающая   требованиям   соответствующих   стандартов,   технических

условий.  Применение  легкогорючих  материалов  для упаковки и укрытия

грузов при перевозке в открытом подвижном составе не допускается.

7. Перевозка   в   открытом   подвижном  составе  опасных  грузов

производится в  соответствии  с  правилами  перевозок  опасных  грузов

железнодорожным транспортом.

Перевозка автотракторной техники  в  открытом  подвижном  составе

производится с соблюдением требований правил перевозок железнодорожным

транспортом автотракторной техники.

8. Лом,  отходы  черных  и  цветных  металлов  и  сплавы  из  них

предъявляются   к   перевозке   в   открытом   подвижном   составе   в

подготовленном в соответствии со стандартами состоянии, обезвреженными

от взрывоопасных, пожароопасных и радиоактивных материалов, очищенными

от  вредных  химических  веществ  и  должны сопровождаться документом,

удостоверяющим их взрывобезопасность и радиоактивную безопасность.

Лом, отходы  цветных  металлов  и  сплавы  из них предъявляются к

перевозке в открытом подвижном составе только спрессованными в  пакеты

массой не менее 300 кг или в специализированных контейнерах.

9. Перед   погрузкой   грузов,   содержащих    мелкие    фракции,

грузоотправитель обязан убедиться в том,  что перевозка предъявленного

в открытом подвижном составе груза не вызовет его потерь,  загрязнения

им  железнодорожного  пути  и  окружающей среды.  Если при исправности

платформы или кузова вагона потери груза возможны через конструктивные

зазоры,  то  грузоотправитель  принимает  дополнительные  меры  против

просыпания для обеспечения сохранности груза.

10. При  погрузке в открытый подвижной состав грузов,  содержащих

мелкие фракции,  грузоотправителем принимаются  меры,  предотвращающие

выдувание  мелких частиц груза при движении,  а также осыпание груза в

случаях  погрузки  его  выше  уровня  бортов  вагонов  (с   "шапкой").

Указанные  меры  разрабатываются  грузоотправителем  для  каждого вида

груза.  Поверхность груза во всех случаях,  кроме сортовых  и  рядовых

углей,    брикетов,    отправляемых    на    сортировочные   установки

обогатительных  фабрик,  должна  быть   разровнена   и   уплотнена   в

соответствии   с   оформленной  грузоотправителем  и  согласованной  с

перевозчиком инструкцией.  При этом "шапка" должна иметь в  поперечном

сечении  форму  трапеции.  Нижнее  основание  "шапки" после уплотнения

груза не должно быть выше уровня бортов кузова вагона.

Для разравнивания  и уплотнения груза в вагонах могут применяться

механизированные установки и другие приспособления.

11. В случаях погрузки минерально-строительных грузов выше бортов

вагона основание "шапки" груза должно быть ниже уровня бортов не менее

чем на 50 мм.

12. Уплотнение грузов механизированными установками и  применение

других  способов  должны  обеспечивать  сохранность грузов и вагонов в

соответствии с ГОСТом 22235-76.

13. Грузы,   подвергающиеся   смерзанию,  должны  перевозиться  в

соответствии с правилами перевозок смерзающихся грузов железнодорожным

транспортом.

http://businesspravo.ru//Search/SearchList.asp?CPage=1&ReturnURL=%2FDocum%2FDocumSearch.asp&RecCode=PD&DocumFolderID=&DirVidInfID=&DirVidAktID=47&DocumName=&SearchWord=%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0&UseMorph=Yes&Keyword_Type=AND&DocumNumber=&DateType=%3E&DateFind=1.06.03&DateInt=&DocumIsActive=1